Введение

Разработка генерального плана села Кашкино сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта №3623-1 от 18.02.2013г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №391 от 21.10.2009г.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план села Кашкино разработан на съемке, выполненной ООО «ЭнергоТехнологии-Урал» в октябре 2011г, заказ №017/3-11-ИГИ.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- Схема территориального планирования Аскинского района, выполненная ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа, 2004г.

- Инвестиционный паспорт муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 2012г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории села Кашкино и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие села;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год, расчетный срок – 2033 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село Кашкино имеет четкую схему функционального зонирования. В северной части села расположена промзона (цех обработки дерева), общественная зона сформировалась в центральной части села.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет структуру улиц и дорог, расположенных вдоль реки Тюй.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории села Кашкино приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта, гармонично вписанная в природный ландшафт;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта планируется за счет механического и естественного прироста населения на расчетный срок.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- развитие планировочной структуры селитебной территории, устройство междуквартальных проездов;

- размещение объектов сферы обслуживания;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных вод, устройство пешеходных тротуаров, укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения села Кашкино положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития деревни, улучшение условий проживания его жителей.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки в юго-западной и северной части, что создаст завершённый облик села.

Село Кашкино на сегодняшний день в основном обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом обеспечения новых кварталов. Общественный центр сформирован в центральной части села.

В селе отсутствует предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест, предприятия общественного питания на 46 посадочных мест, на расчетный срок потребуются дополнительные торговые площади, необходимо провести реконструкцию существующего сельского дома культуры и детского сада до 38 мест.

На расчетный срок (до 2033 г.) предлагается:

а) реконструкция существующего здания детского сада с увеличением до 38 мест;

б) реконструкция существующего здания дома культуры;

в) строительство торгово-сервисного комплекса в проектируемом квартале на              расчетный срок строительства с размещением:

- торговых рядов 154,4 м2  торговой площади;

- кафе на 46 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

- отделения банка.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного села на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в комплексе с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития села Кашкино предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны плоскостных спортивных сооружений;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории деревни.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения основаны на результатах градостроительного анализа: технического состояния и строительных характеристик жилого фонда, динамики и структуры жилищного строительства, экологического состояния территории.

Новое жилищное строительство по генеральному плану села Кашкино предполагается на новых территориях в юго-западном и северном направлениях от существующих границ села.

Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га (кол-во участков) | Общая площадь жилья, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| квартал 49 | индивидуальная | 1,46 (8) | 0,63 |
| квартал 50 | индивидуальная | 1,11 (6) | 0,48 |
| квартал 51 | индивидуальная | 3,06 (16) | 1,26 |
| квартал 52 | индивидуальная | 3,06 (16) | 1,26 |
| квартал 53 | индивидуальная | 1,62 (9) | 0,69 |
| Итого (2013-2033г): | индивидуальная | 10,31 | 4,32 |

Объем жилищного строительства на расчетный срок генерального плана составит 4,32 тыс.м2 общей площади жилья.

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,216 тыс.кв.м общей площади жилья.

Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2013-2033гг) ориентировочно составит 16,804 тыс.м2 общей площади жилья.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда села Кашкино

| Показатели | 2013г. | 2033г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 1007 | 1151 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 17,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 17,726 | 34,530 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 16,804 |

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,18 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития села Кашкино были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2). На расчетный срок в селе будет проживать 1151 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

Расчет территории строительства

| Наименование | Сущ. | Расчетный срок (с учетом сущ.) |
| --- | --- | --- |
| Территория жилой застройки, га | 109,37 | 119,68 |
| Всего, территория села Кашкино, га | 229,14 | 286,52 |

Жилищное строительство

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в северной и юго-западной частях села при площади приквартирного участка 0,18 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 144 чел. / 10,00 чел./га = 14,4 га.

На расчётный срок (2033г.) при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд село Кашкино должен составить: 1151 чел. х 30,0 м2/чел. = 34 530 м2.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана села Кашкино является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету потребность в детских дошкольных учреждениях к 2033г. составит 38 мест. На расчетный срок генерального плана требуется дополнительное расширение существующего дошкольного образовательного учреждения.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2033г. составит 166 мест. На период реализации генерального плана дополнительное расширение существующей средней общеобразовательной школы не потребуется.

Учреждения здравоохранения. потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи обеспечивается в районном центре с.Аскино существующей центральной районной больницейложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. . Основным учреждением здравоохранения в селе Кашкино является СВА с аптекой торговой площадью 24 м2.

Действующее учреждение здравоохранения обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана. СВА необходимо укомплектовать выдвижным пунктом медицинской помощи.

Учреждения культуры. Существующий сельский клуб на 300 мест обеспечивает нормативную потребность населения в культурно-досуговых учреждениях. На расчетный срок реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию клуба, в связи с неудовлетворительным состоянием здания. В здании клуба на 2-м этаже располагается сельская библиотека на 15,00 тыс. книг./ 16 читальных мест. На период реализации генерального плана дополнительное расширение существующего дома культуры не требуется.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день в селе Кашкино  функционирует спортивный зал площадью 216 м2 в составе средней общеобразовательной школы и стадион 2,52 га, расположенный по улице Труда.

Существующий спортивный зал и стадион обеспечивает потребности населения в спортивных учреждениях на расчетный срок реализации генерального плана.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

На расчетный срок реализации генерального плана проектом предлагается разместить на проектируемом участке торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 154,4 м2, предприятие бытового обслуживания на 5 раб.мест, предприятия общественного питания на 46 посадочных мест и отделение банка.

Пожарное депо. На сегодняшний день в с.Кашкино имеется пожарное депо на 1 автомобиль.

Кладбища. В с. Кашкино существует четыре кладбища в границах населенного пункта: в северном направлении площадь кладбища 0,27 га, заполненность которого составляет 90%; в западном направлении – 1,33 га, заполненность 60%; в юго-западном направлении – 0,2 га, заполненность 98%, в северо-восточном направлении – 0,9 га, заполненность 98%. Следовательно, свободная территория кладбища составляет 0,56 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,24 га, следовательно, обеспеченность равна 233%.

Кладбища расположены в водоохранной зоне реки Тюй и не соблюдается размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки 50 м, в связи с этим необходимо разместить новое кладбище площадью 0,3 га в юго-западном направлении.

Административно-деловые учреждения. Согласно нормативам для обслуживания населения села Кашкино требуется 1 отделение связи и отделение банка. В селе имеется отделение почтовой связи. На расчетный срок реализации генерального плана проектом предлагается разместить отделение банка  в составе ТСК.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 1151 чел.

(Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. обеспеч. | на расч. срок 1151 чел. |  |
| Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 320 | 166 | сущ. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 35 | 38 | реконстр.сущ. зд-я до 38 мест |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория (СВА) | объект | 1 на н.п. | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 24 | 16 | сущ. при СВА |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 300 | 265 | сущ., реконстр.на р/с |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 15/16 | 7/6 | сущ. при ДК |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 2,52 | 0,81 | сущ. |
| 8 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 216 | 69 | сущ. При СОШ |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 9 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 190,6 | 345 | сущ. и в составе ТСК на расчетный срок |
| 10 | Предприятия общественного питания | посад./м | 40 | - | 46 | в составе ТСК на расчетный срок |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 5 | в составе ТСК на расчетный срок |
| 12 | Кладбище | га | 0,24 | 0,56 | 0,30 | нов. |
| Административно-деловые учреждения |
| 13 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Отделение банка | объект | 0,5 на тыс.чел | - | 1 | в составе ТСК на расчетный срок |

Расчет территорий общественно-деловой зоны (общего пользования)

| Наименование | Сущ.,га | Расчетный срок с учетом сущ., га |
| --- | --- | --- |
| Территории детских садов, школ | 3,61 | 3,61 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 1,44 | 1,87 |
| Культовые сооружения | 0,066 | 0,066 |
| - зеленые насаждения | 4,81 | 30,4 |
| - улицы, дороги, проезды | 9,17 | 11,33 |
| - плоскостные спортивные сооружения | 2,52 | 2,52 |
| - рекреационная зона | - | 2,36 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 21,62 | 52,16 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательная школа | 320 мест | 2,93 | сущ. |
| 2 | Детские ясли-сад | 38 мест | 0,68 | реконстр.сущ.зд-я |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | СВА | 1 объект на н.п. | 0,6 | сущ. |
| 4 | Аптечный пункт | 24 м2 торг.пл. |  | сущ. при СВА |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Сельский клуб | 300 мест | 0,3 | сущ.,рекон-струкция на р.с. |
| 6 | Библиотека при клубе | 15 тыс.ед. |  | сущ. при ДК |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,52 | сущ. |
| 8 | Спортивный зал общего пользования | 216 м2 пл. пола | при СОШ | сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 9 | Магазины | 345 м2 торг.пл. | 0,72 | сущ. и в составе ТСК |
| 10 | Предприятия общественного питания | 46 пос. мест | в составе ТСК | расчетный срок |
| 11 | Торгово-сервисный комплекс | 1 объект | 0,43 | нов. стр. на расчетный срок |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб.мест | в составе ТСК | расчетный срок |
| 13 | Пожарное депо | 1 объект | 0,11 | сущ. |
| Административно-деловые учреждения |
| 14 | Администрация сельского поселения | 1 объект | 0,10 | сущ. |
| 15 | Отделение связи | 1 объект | 0,01 | сущ |
| 16 | Отделение банка | 1 объект | в составе ТСК | на расчетный срок |
| Культовые сооружения |
| 17 | Мечеть | 1 объект | 0,07 | сущ. |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона размещения объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемый класс опасности - V класс с размером санитарно-защитной зоны 100 метров.

На территории села Кашкино производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (лесозаготовка и обработка древесины) и сельскохозяйственные предприятия представлены пасеками (разведение пчел) и МТФ.

Территории существующих пилорам подлежат выносу, в связи с тем, что не соблюдается размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки 100 м. Пилорама, расположенная по улице Центральная, 66 находится в водоохранной зоне реки Тюй.

Проектом предлагается размещение двух промзон деревообработки в северном направлении на месте недействующей МТФ и гаража с соблюдением размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки 100м и противопожарного расстояния до лесного массива смешанных пород – 50м.

Территории существующих пасек подлежит выносу, в связи с тем, что не соблюдается размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки 100 м. Пасека, расположенная по улице Заречная, 13 находится в водоохранной зоне реки Тюй.

Проектом предлагается размещение двух промзон под пасеки в северно-западном направлении в границах населенного пункта с соблюдением размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки 100м и противопожарного расстояния до лесного массива смешанных пород – 50м.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию села.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформаторная подстанция | 10 ед. | - | сущ. |
| 2 | ГРП | 1 ед. | - | сущ. |
| 3 | Котельная (СОШ) | 1 ед. | - | сущ. |
| 4 | Водонапорная башня | 1 ед. | - | сущ. |
| 5 | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 ед | - | сущ. |
| 5 | АТС | 1 ед. | - | сущ. |
| 6 | Электроподстанция | 1 объект | - | сущ. |
| 7 | Кладбища в н.п. | 1 объект | 1,8 | сущ. |
| 8 | Кладбища в н.п. | 1 объект | 0,3 | р.с. |
| 9 | МТФ | 1 объект | 0,04 | сущ. |
| 10 | Очистные сооружения бытовой канализации за границами н.п. | 1 ед. | - | р.с. |
| 11 | Промзона (лесопильное производство) в н.п. | 2 объекта | 1,17 | р.с. |
| 12 | Промзона (пасеки) в н.п. | 2 объекта | 0,89 | р.с. |
| 13 | Радиовышка за границами н.п. | 1 ед. | - | сущ. |
| 14 | Ветеринарная клиника | 1 объект | 0,24 | сущ. |
| 15 | Пожарное депо | 1 объект | 0,11 | сущ. |
| 16 | Трансформаторная подстанция | 2 ед. | - | р.с. |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане выделены следующие зоны рекреационного назначения:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, улицы, скверы, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

Показатели озеленения территории с. Кашкино

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | Расчетный срок с учетом сущ., га |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: |  |  |
| - озеленение улиц | - | - |
| - естественные насаждения | 4,81 | 30,4 |
| - рекреационная зона | - | 2,36 |
| - плоскостные спортивные сооружения | 2,52 | 2,52 |
| Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | - | - |
| Насаждения специального назначения: | - | - |
| Итого | 7,33 | 35,28 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Ландшафт. Зеленые насаждения в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных учреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах, насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ. В с. Кашкино существует четыре кладбища в границах населенного пункта: в северном, западном, юго-западном и северо-восточном направлении. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельского кладбища, относящегося к V классу, составляет 50 метров.

Проектом необходимо предусмотреть закрытие кладбищ и размещение кладбища на новой территории, в связи с тем, что расположены в водоохранной зоне реки Тюй и не соблюдается размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки 50 м.

Зона объектов размещения отходов потребления

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории села Кашкино относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение связи;

- сельский клуб со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- буфет;

- предприятия торговли;

- предприятие бытового обслуживания;

- школа;

- спортивный зал;

- детский сад;

- футбольное поле;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Степень изученности района определяется как слабая. Планомерное обследование района не проводилось, зафиксировано 10 памятников археологии (0,3% от всего археологического наследия Республики Башкортостан – не более чем малая часть от реально существующих), 6 объектов истории и архитектуры.

На территории сельского поселения Кашкинский сельсовет в районе села Кашкино выявлено два объекта культурного наследия и два памятника истории.

Список объектов культурного наследия.

| №п/п | Наименование | Расположение | Дата | Год выявления/год последнего осмотра | Состояние | Сведения о гос.ох-ране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашкинское селище | На левом берегу р.Тюй, в 0,1 км ниже по течению от моста, рядом с родником | Не изв. | 1967/1967 | Удовлетв. (распахана) | ПСМ №599 от 31.12.70г. |
| 2 | Кашкинская стоянка | На левом высоком берегу р.Тюй, в 50 м севернее кладбища на пашне | МЛ | 1967/1967 | Удовлетв. (распахана) | - |

Список объектов памятников истории.

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Павшим на фронтах в годы ВОВ» | с. Кашкино, ул. Мира д.10, территория СДК | 1965 | выявленный |
| 2 | «Они вернулись с Победой» |  | 2011 | выявленный |

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Транспортная инфраструктура - это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 437 км. Из них 236 км автодорог местного значения. Доля дорог местного значения с твердым покрытием составляет 20%.

Село Кашкино - административный центр сельского поселения, расположено в центральной части территории сельского поселения на расстоянии 40 км от районного центра с.Аскино.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами местного значения. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется в западном направлении по автодороге Кашкино-Бильгиш-Урмиязы-Аскино с твердым покрытием.

В северо- восточном направлении вдоль реки Тюй проходит автодорога Кашкино - Новое Кашкино, в юго-западном направлении – автодорога Кашкино-Новый Суюш, в западном направлении – автодорога Кашкино - Бильгиш, в северо-западном направлении – Кашкино - Амирово.

Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Кашкино-Аскино.

Ближайшая железнодорожная станция – Чернушка – 180 км.

Информация по грузовым перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, Администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории села Кашкино и сельского поселения Кашкинский сельсовет. С увеличением населения будут возрастать объемы грузоперевозок,  связанных с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Главная улица, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – дорога районного значения – проходит через весь населенный пункт в направлении с востока на запад, ее протяженность 1,34 км, грунтовое покрытие.

Основные улицы села связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Ширина улиц 15-25м, грунтовое покрытие.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м. Дороги в промышленной зоне не имеют твердого покрытия.

Общая протяженность существующих улиц и дорог села Кашкино составляет 15,05 км.

Проектное предложение

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния застройки и улично-дорожной сети села Кашкино. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц.

Показатели улично-дорожной сети села Кашкино

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| Главная улица | 1,340 | 1,340 | 0,94 | 0,94 |
| Основные улицы | 8,3 | 11,0 | 4,98 | 6,6 |
| Второстепенные улицы | 2,38 | 3,28 | 1,43 | 1,97 |
| Проезды | 1,43 | 1,43 | 0,86 | 0,86 |
| Дороги в промышленной зоне | 1,6 | 1,6 | 0,96 | 0,96 |
| Итого: | 15,05 | 18,65 | 9,17 | 11,33 |

В связи с развитием населенного пункта уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети с целью обеспечения удобных связей между планировочной структурой существующих улиц и дорог, общественным центром и прилегающими жилыми кварталами.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

Транспортная обеспеченность территории характеризуется показателем плотности транспортной сети (П) и определяется отношением протяженности улиц и дорог (L, м) к площади территории (S, км2):

П = L / S

Существующая плотность транспортной сети села Кашкино:

15,05 км / 2,29 км2 = 6,57

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

18,65 км / 2,87 км2 = 6,50

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: ближайшая автозаправочная станция расположена в с.Урмиязы, автозаправочная станция и станция технического обслуживания имеются также в районном центре с.Аскино. В настоящее время автогазозаправочных станций (АГЗС) в Аскинском районе нет, автотранспорт на газовом топливе отсутствует. На расчетный срок запроектировано размещение в с.Аскино автогазозаправочной станции (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. После строительства АГЗС планируется постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания

транспортных средств

Уровень автомобилизации в селе Кашкино в 2012г. составляет 276 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

На расчетный срок: 1151(числ) х 350 / 1000 = 403 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Кашкино базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Аскинский район относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение села Кашкино осуществляется подземными водами верхнеартинского подъяруса нижней перми  из эксплуатационной скважины, расположенной в северо-западной части села. Производительность скважины 6 мЗ/час. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок и общественных зданий. Протяженность сетей 11,903 км. Количество потребляемой воды населением 100 м3/сут.

Проектные решения

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление села Кашкино составит:

0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1151 чел.= 184,16 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения села Кашкино сельского поселения Кашкинский сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение жилой зоны с общественно-бытовыми зданиями будет выполнено на следующей стадии проектирования.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения

На расчетный срок строительства в с.Кашкино проектом предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в южном направлении за границей населенного пункта.

Производительность очистных сооружений и их типы будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводиться в р.Тюй.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для существующей застройки, новой усадебной застройки и общественных зданий.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с.Кашкино и уточняется на следующих стадиях проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села Кашкино осуществляется от подстанции 35/10 Кв, от 2 трансформаторов мощностью 4 МВА – основное питание.  На территории населенного пункта расположено 10-ь трансформаторных подстанций. Линии электроснабжения – воздушные на опорах.

Обслуживанием энергетического хозяйства Аскинского района занимается ООО «Аскинсксельэнерго».

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по селу;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки.

4) размещение двух трансформаторных подстанций на расчетный срок

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление села Кашкино составит:

1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 1151 чел. = 1553 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

На территории Аскинского района население, органы управления и предприятия обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования - ОАО «Башинформсвязь». Согласно программы Правительства России «Предоставление универсальных услуг связи с использованием таксофона», в 73 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.

Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов. Услуги беспроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел).

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Аскино. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий. Кроме того для приема телепередач предлагается установка индивидуальных антенн спутникового телевидения на крышах жилых домов.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Кашкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и промышленных объектов печное, газовое и АОГВ.

Отопление индивидуальной застройки села - печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы используется котельная на газовом топливе.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового строительства села Кашкино предусмотрено от отдельно стоящих газовых котельных.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки на расчетный срок  строительства предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ГРП, расположенный на западе населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. АГРС находится в с. Аскино.

Газораспределение в селе Кашкино производится по газопроводам низкого давления по улицам: Центральная, Морданова, Механизаторов, Зорге и Мира.

Проектное решение

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземного газопровода низкого давления на проектируемые участки села Кашкино.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей с учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию, полученные данные сопоставляют с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Рельеф на территории, выделенной под развитие села Кашкино, ярко-выраженный, уклон составляет более 20%. В соответствие с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р.Тюй.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, сокращать объем земляных работ.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005-0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005-0,05).  Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, 0,005-0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц для организации стоков дождевых вод с жилых территорий.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р.Тюй предусматривает расчистку русла от ила, посторонних предметов и водной растительности. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории села Кашкино в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод выполняется на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристиках водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива территории на рабочей стадии проектирования.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование. Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения.

6.2. Охрана воздушного бассейна

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- организация санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов, их благоустройство и озеленение;

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленение улиц.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории предусмотрена организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранная зона реки Тюй установлена в размере 200 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 метров для реки Тюй.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием, укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Мероприятия по охране зеленых насаждений:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов,

подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод (групповые и одиночные водозаборы питьевых вод).

2. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно схеме территориального планирования Аскинского района предлагается размещение усовершенствованных свалок твердых бытовых отходов, обслуживающих группы населенных пунктов, в т.ч. ближайшей к с.Кашкино – в 5,6 км на юг от д. Новокачкильдино. Организация сбора твердых бытовых отходов планируется по планово-регулярной системе.

Мероприятия по улучшению  санитарно-эпидемиологических условий территории муниципального образования сельского поселения Кашкинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,007 | 190 | 0,191 | 1,151 | 190 | 0,219 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,007 | 0,002 | 2,01 | 1,151 | 0,002 | 2,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 9,17 га | 5 | 0,46 | 11,33 га | 5 | 0,570 |
| Итого |  |  | 0,651 |  |  | 0,790 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Сущ. 0,651 тыс.тонн в год | Расчетный срок 0,790 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,163 | 0,20 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,247 | 0,30 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,006 | 0,008 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,033 | 0,038 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,026 | 0,031 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,013 | 0,016 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,065 | 0,079 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,033 | 0,038 |
| Итого | 100 | 0,651 | 0,790 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО на территории Аскинского района осуществляет МУП «Аскинские тепловые сети».

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,038 тыс.тонн в год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 0,790 тыс.тонн в год х 0,02 га на 1 тыс.тонн =0,02 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,02 га в год х 20 лет =0,4 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

0,038 тыс.тонн в год = 38000 кг

38000 кг: 180 кг/м3 = 0,211 тыс.м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

На расчетный срок количество мусора составит:

0,79 тыс.тонн в год = 790000 кг

790000 кг : 200 кг/м3 = 3,95 тыс.м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с. Кашкино | 1151 | 4161 | 3950 | 211 | 57 | 1,01 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 63 | 1 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 4161 м3/год х 3 сут. х 1,25 / 365 х 0,75 м3 = 57 шт.

С учетом К2:   57 шт х 1,1 = 63 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 211 м3/год х 7 сут. х 1,25 / 365 х 5 м3 = 1,01 шт.

С учетом К2:   1,01 шт х 1,1 = 1 шт.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 16 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,8 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 4161 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки может составлять: 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта не реже, чем через 1-2 дня.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории села Кашкино сельского поселения Кашкинский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- переводом земельного участка площадью 57,38 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования);

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
|  | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 229,14 | 286,52 |
|  | Усадебная жилая застройка | га | 109,37 | 119,68 |
|  | Земли общественно-деловой зоны (общего пользования), в том числе: | га | 21,62 | 52,16 |
|  | - территории детских садов, школ | га | 3,61 | 3,61 |
|  | - территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | га | 1,44 | 1,87 |
|  | - культовые сооружения | га | 0,066 | 0,066 |
|  | - зеленые насаждения | га | 4,81 | 30,4 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 9,17 | 11,33 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | 2,52 | 2,52 |
|  | - рекреационная зона | га | - | 2,36 |
|  | Производственно-коммунальная зона | га | 10,94 | 13,63 |
|  | Земли внешнего транспорта | га | - | - |
|  | Земли специального назначения (кладбища) | га | 2,7 | 3,0 |
|  | Водная поверхность | га | 7,25 | 7,25 |
|  | Прочие территории | га | 77,27 | 38,64 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1007 | 1151 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | чел. / % | 160 / 15,89 | 185 / 16,03 |
|  | - в трудоспособном возрасте | чел. / % | 347 / 34,46 | 390 / 33,8 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. / % | 500 / 49,65 | 576 / 50,08 |
|  | Численность занятого населения | чел. / % | 127 / 36,60 | 320 / 82,05 |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 17,726 | 34,530 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка): | тыс.м2 | - | 16,804 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 17,6 | 30 |
| 4 | Социальное обслуживание |  |  |  |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 320 | 320 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | 35 | 38 |
|  | Учреждения здравоохранения (СВА) | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортное обслуживание |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 15,05 | 18,65 |
|  | Площадь покрытия | га | 9,17 | 11,33 |
|  | Плотность транспортной сети | км/км2 | 2,29 | 2,87 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 276 | 403 |
|  | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | 183 | 350 |
| 6 | Санитарная очистка территории: |  |  |  |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | 0,651 | 0,790 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 0,4 |