Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Сельское поселение Кашкинский сельсовет расположен в центральной части МР Аскинский район. С севера территория ограничена землями сельского поселения Урмиязовский сельсовет, с юго-запада – землями сельского поселения Аскинский сельсовет, с востока – землями сельского поселения Султанбековский сельсовет, с  юга – землями Караидельского района.

Проектируемый населенный пункт Кашкинского сельсовета – с. Кашкино. Расстояние от с. Кашкино до районного центра с. Аскино – 40 км. Ближайшая железнодорожная станция Чернушка расположена в 180 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Аскино по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 480 С,

обеспеченностью 0,92 – 420 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 370 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 220 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 540 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха, 0 С, периода со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0°С – 169(-9,6°С);

≤ 8°С – 222(-6,3°С);

≤ 10°С – 240(-5,2°С).

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 181 миллиметр.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6/8 | 5/7 | 8/9 | 6/7 | 42/62 | 20/19 | 9/12 | 3/7 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6,5 | 6,4 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,6 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 992,3 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +29,9;

обеспеченностью 0,98 +25,0;

обеспеченностью 0,96 +23,6;

обеспеченностью 0,95 +22,1.

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет +25,3 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +370 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 418 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков 49 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее в летний период направление ветра – западное.

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 15 | 9 | 11 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 58.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аскино | -14,6 | -13,7 | -7,2 | 2,8 | 11,5 | 16,5 | 18,2 | 15,3 | 9,7 | 2,2 | -6,4 | -11,8 | 1,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аскино | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,1 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 3,5 дней, с температурой менее -20ºС – 22,7 дней.

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5682 МДж/м² за год.

Влажностный режим. За год выпадает в среднем 599 мм осадков, причем основная часть в теплый период (апрель-октябрь) – 418 мм. Зимой вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 282 кг, в 50 лет – 448 кг.

Опасные погодные явления:

Максимальное число дней с метелями – 3, с крупным градом - 1.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 37ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС составляет 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 88 см, раз в 50 лет – 132 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Восточная часть территории Аскинского района находится в пределах западной окраины Уфимского плато и сильно расчленена реками и балками. Уфимское плато представляет собой обширное известняковое плато с выровненными водораздельными пространствами с общим уклоном на запад. Абсолютные отметки в пределах Аскинского района колеблются от 423-719 до 300-260 м. Река Уфа и ее притоки имеют конькообразные долины с системой крутосклонных сухих логов. Превышение водоразделов над реками достигает 200 м.

Мощность покровных элювиально-делювиальных неоген-четвертичных отклонений суглинистого состава колеблется от 0,5 до 30 м, на крутых склонах они отсутствуют. Коренная основа представлена сильно трещиноватыми и закарстованными известняками, реже  доломитами.

По возрасту и литологическому составу:

- Артинский ярус представлен своей верхней частью и сложен известняками и доломитами, сильно окремнелыми участками мощностью до 60 м;

- Кунгурский ярус представлен Филипповской свитой (нижний кунгур), известняково-доломитовой толщей мощностью до 59 м и толщей тюйских известняков мощностью 8-13 м, Иренской свитой (средний кунгур), доломитово-известняковой толщей мощностью 45-80 м, и Соликамской свитой (верхний кунгур), седой толщей мощностью 11-13 м и карбонатно-терригеновой толщей до 39 м;

-Третичные отложения представлены галечниками мощностью до 4 м;

- Четвертичные отложения представлены постлиоценовыми отложениями, суглинками, супесью и галечниками мощностью 10-13м и голоценовыми отложениями.

Четвертичные отложения в пределах района не имеют широкого распространения и являются слабо водообильными. Воды четвертичных аллювиальных отложений сосредоточены в долинах рек, ручьев, оврагов и на пониженных участках рельефа. Водосодержащими являются пески, супеси галечники, реже элювио-делювиальные суглинки и глины песчанистые.

Водоносный горизонт вскрывается, в основном, шахтными колодцами. Выход источников на дневную поверхность наблюдается в виде заболоченности, глубина залегания достигает до 20 м. Дебит колодцев и источников не постоянный по времени, зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и колеблется от 0,001 до 0,2 л/сек.

В отложении пермской системы выявлено наличие трех водоносных горизонтов: в породах верхнего кунгура, среднего-нижнего кунгура и артинского яруса. Отложения среднего и нижнего кунгура имеют повсеместное развитие, относятся к водообильным. Водоносный горизонт прослеживается в кровле иренской свиты глубиной залегания 26-28 м, мощностью 5-14 м. Основными источниками питания подземных вод среднего-нижнего кунгура являются атмосферные осадки и вышележащие водоносные горизонты.

Пораженность восточной части территории Аскинского района поверхностными проявлениями карста –менее 1%, овражными процессами – менее 1%.

1.2.3. Рельеф

Рельеф участка определяется руслом реки Тюй.  Существующая застройка частично находится в водоохранной зоне реки Тюй (200 метров).  Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 150-210 м. Территория с. Кашкино не подвержена карстообразовательным процессам.

1.2.4. Гидрография

Гидрография населенного пункта представлена рекой Тюй, протяженностью 193 км.

Река Тюй по данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки Кама, речной подбассейн реки Белая, водохозяйственный участок реки Уфа от Нязепетровского г/у до Павловского г/у без р.Ай.

Характерной особенностью всех рек является неравномерность их стока по сезонам года. Главным источником питания рек служат атмосферные осадки, которые неравномерно распределяются по территории района и по временам года.

Перечень водотоков, протекающих по территории

населенного пункта

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Общая протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тюй | 295 км по пр. берегу Павловское вдхр | 193 |

1.2.5. Почва и растительность

Территория Аскинского района относится к лесной ландшафтной зоне. Коренной растительной формацией являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом, липы, массивы которых сохранились на Уфимском плато. Коренные леса большей частью заменены вторичными: липняками, березняками и осинниками.

Крутые склоны увалов и лесные опушки заняты кустарниковыми ассоциациями из вишни степной и караганы. К поймам рек приурочены осокоревые и ольховые леса. На заболоченных понижениях сформировались кустарниковые заросли из ивы, крушины и березы.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади Аскинского района, покрытой лесом, к его общей земельной площади составляет 60%.

Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятны ландшафты, сочетающие 3 природно-эстетических фактора – интересный рельеф, леса и водоемы.

На сегодняшний день рекреационные ресурсы не используются.

В почвенном отношении Аскинский район характеризуется большим разнообразием почв и условно делится на три агропочвенных района. Проектируемый населенный пункт относится ко второму агропочвенному району – расположенный в центрально-южной части. Преобладающие почвы – слабо оподзоленные черноземом и темно-серые лесные. Встречаются также слабо оподзоленные почвы песчаного и супесчаного механического состава. На этих почвах перспективно известкование.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района РБ.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района приводится по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2011 году. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к селу Кашкино, городу Благовещенск.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 5,6 тыс. тонн, в том числе 3,3 тыс. тонн от стационарных источников, и 2,3 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2011 года на 15 % ниже показателей 2010 года, что свидетельствует об уменьшении вредных выбросов в атмосферу, что способствует оздоровлению атмосферного воздуха в проектируемом районе.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,162 тонны на 1 человека, 0,862 тонны на 1 га территории.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью воздух достаточно чистый, основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р. Белая, верхнее течение которого протекает по горно-лесной зоне Челябинской, Свердловской областей и далее – по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. В среднем течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем. На территории республики качество воды р.Уфа наблюдается в 4-х створах: вблизи границы со Свердловской областью (д. Верхний Суян), в 1,5 км выше устья (г.Уфа), в Павловском водохранилище – в районе р.п. Караидель и р.п. Павловка.

В приграничном створе р.Уфа (д. Верхний Суян) в характеризуемом году вследствие увеличения значения УКИЗВ до 4,05 и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности до 30% качество воды из 3-го класса перешло в 4-ый («грязная»).

Вдвое увеличились повторяемость случаев превышения нормативов и средний уровень загрязненности органическими веществами (ХПК). Стабилизировался фон загрязненности нефтепродуктами до 6 ПДК по средним значениям и до 10 ПДК по максимальным, во всех пробах обнаружены превышения нормативов. Снизилась загрязненность воды по соединениям железа за счет снижения средних концентраций с 6 до 2 ПДК и максимальных с 26 до 3 ПДК, в 57% проб фиксировали нарушения нормативов. Также снизился вдвое уровень загрязненности по соединениям меди по средним до 2 ПДК и максимальным до 3 ПДК, в 70% проб обнаружены превышения нормативов. Сохранялись ниже нормы среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, соединений азота, цинка и никеля.

В результате анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

-  Прибрежные защитные полосы водных объектов;

- Зоны существующих зеленых насаждений общего пользования;

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории села Кашкино сельского поселения Кашкинский сельсовет:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тюй | 193 | 200 | 40 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Охранные зоны инженерных сооружений и объектов

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м и  ВЛ 0,4 кВ – 1 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов: реки Тюй – 200 метров;

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии  200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий

и коммунальных объектов:

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорамы | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Пасеки | 100 | IV | ТСН РБ |
| 3 | Пожарное депо | 50 | V | ТСН РБ |
| 4 | Ветеринарная клиника (без содержания животных) | - | - | - |
| 5 | Котельная | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Электроподстанция | 50 | V | ТСН РБ |
| 7 | МТФ (4 головы) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Сельские кладбища | 50 | V | п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  100 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3.4. Территории, благоприятные для градостроительного освоения

Территории, относительно благоприятные для градостроительного освоения, располагаются в юго-западной и северной части села Кашкино.

1.4. Система расселения

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно-экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты - центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Село Кашкино развивается как административный центр сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Экономика Аскинского района базируется на лесоперерабатывающей промышленности, санаторно-курортном деле, сельскохозяйственном производстве.

Лесное хозяйство в районе представляют ГУ «Аскинское лесничество», предприятие по переработке древесины ГУП «Аскинский лес», субъекты малого предпринимательства, занимающиеся лесозаготовкой и обработкой древесины. Лесопиление в районе осуществляют 76 лесопильных установок, В районе работает цех ООО «Башмебель+» по распиловке и изготовлению заготовок для производства мебели.

В промышленном производстве развита нефтедобывающая отрасль. АНК «Башнефть» добывает нефть на пяти месторождениях: Биявашском, Каюмовском, Казанчинском, Кунгаковском, Степановском.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, силосных культур; откорме крупного рогатого скота; производстве молока, разведении овец и коз. В сфере сельхозпроизводства района функционируют 16 сельхозпредприятий (СПК-2, ООО–14), 123 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7893 ЛПХ. Специализация хозяйств района – мясомолочное животноводство с развитым растениеводством. Животноводство района представляют 10 молочно-товарных ферм, 6 ферм по откорму и выращиванию.

Основные перерабатывающие предприятия используют в качестве сырья сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории Аскинского района. Основную группу крупных предприятий переработки сельхозпродукции составляют ПО «Спутник» (выпуск хлебобулочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, соление и копчение рыбы), ООО «СН-продукт» (сбор молока от сельскохозяйственных предприятий, населения и доставка охлажденного молока до перерабатывающих предприятий республики). Переработку молока в районе также осуществляет для своих нужд молочный цех санатория «Танып». В районе имеется 8 частных пекарен.

Перспективными направлениями развития Аскинского района являются аграрно-лесопромышленное и туристическо-рекреационное. Своеобразный рельеф, богатство ландшафтной структуры, разнообразный растительный покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и памятников природы района позволяют развивать множество видов туристско-экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. В районе функционирует санаторий «Танып», где отдыхают и улучшают свое здоровье жители республики, Свердловской, Челябинской области, Пермского края.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ социально-экономического развития МР Аскинский район до 2011-2015 года, развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 год.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Численность экономически активного населения Аскинского района составляет 10290 человек. По данным ГКУ «Центр занятости населения Аскинского района РБ» по состоянию на 01 июля 2013 года уровень регистрируемой безработицы составляет 2,21 %. Официально безработными числятся 227 человек по району.

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия ставят Аскинский район в ряд благоприятных с экологической точки зрения районов Республики Башкортостан.

Основные факторы: удобное расположение и транспортное сообщение села Кашкино создают благоприятные планировочные условия для развития территории как пригородной путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

На территории села Кашкино производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (лесозаготовка и обработка древесины) и  личными подсобными хозяйствами.

Индивидуальные предприятия сельского поселения Кашкинский сельсовет

| Наименование ИП | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Фазлетдинов Р.Х | пилорама (доски, брус) | 1 | с. Кашкино, ул. Труда, 2 |
| ИП Галимов И.Р. | пилорама (доски, брус) | 1 | с. Кашкино, ул. Мира, 3 |
| ИП Каримов М.Г. | пилорама (доски, брус) | 6 | с. Кашкино, ул. Центральная, 66 |
| ИП Нурмухаметов | разведение пчел | 1 | с. Кашкино, ул. Заречная, 13 |
| КФХ Самигуллин | разведение пчел | 1 | с. Кашкино, ул. Механизаторов, 23 |
| ИП Рахимова Р.З. | магазин «Солнышко» | 1 | с. Кашкино, ул. Мира, 18 |
| ИП Фагаманов Р.М. | магазин «Айгиз» | 1 | с. Кашкино, ул. Школьный переулок, 11 |
| ИП Загиров М.А. | магазин смешанной торговли | 1 | с. Кашкино, ул. Центральная, 33 |
| КФХ Гайдуллин Х.Т. | магазин «Тюльпан» мини-пекарня | 4 | с. Кашкино, ул. Центральная, 48 |
| ИП Ханова М.Ф. | магазин «Алсу» | 2 | с.Аскино |
| ИП Зиннурова С.В. | магазин «Батыр» | 2 | Пермский край |
| ИП Закиров Ф.Р. | магазин «Фортуна» | 1 | с.Аскино |
| ПО «Спутник» | магазин смешанной торговли | 1 | с. Кашкино, ул. Мира, 12 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 1 января 2012 года)

| Наименование | КРС | В т.ч. коров | овцы | козы | птица | гуси утки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кашкино | 905 | 375 | 1050 | 75 | 4300 | 15 |

1.6. Культурное наследие

Степень изученности района определяется как слабая. Планомерное обследование района не проводилось, зафиксировано 10 памятников археологии (0,3% от всего археологического наследия Республики Башкортостан – не более чем малая часть от реально существующих), 6 объектов истории и архитектуры.

На территории сельского поселения Кашкинский сельсовет в районе села Кашкино выявлено два объекта культурного наследия и два памятника истории.

Список объектов культурного наследия.

| № п/п | Наименование | Расположение | Дата | Год выявления/год последнего осмотра | Состояние | Сведения о гос.ох-ране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашкинское селище | На левом берегу р.Тюй, в 0,1 км ниже по течению от моста, рядом с родником | Не изв. | 1967/1967 | Удовлетв.(распахана) | ПСМ №599 от 31.12.70г. |
| 2 | Кашкинская стоянка | На левом высоком берегу р.Тюй, в 50 м севернее кладбища на пашне | МЛ | 1967/1967 | Удовлетв.(распахана) | - |

Список объектов памятников истории.

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Павшим на фронтах в годы ВОВ» | с. Кашкино, ул. Мира д.10, территория СДК | 1965 | выявленный |
| 2 | «Они вернулись с Победой» |  | 2011 | выявленный |

1.7. Природно-ресурсный потенциал района

Природно-ресурсный потенциал района представлен минерально-сырьевыми, лесными и земельными ресурсами.

1.7.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Минеральные ресурсы района представлены месторождениями нефти - Биявашским, Каюмовским, Казанчинским, Кунгаковским, Степановским, а также щебеночного камня (Суюш). Разведаны месторождения нефти (Кунгаковское, Каюмовское, Биавашевское), природного газа (Кубиязовское, Новоказанчинское), агрономических руд (Кшлау-Елгинское 1 и 2, Мутабашевское, Староказанчинское), известняка (Любимовское, Аскишское, Евбулякское), кирпичного сырья (Амировское, Утяшинское, Северо-Аскинское, Шороховское).

1.7.2. Лесные ресурсы

Территория района богата природными ресурсами, особенно лесными и водными. Площадь района составляет 2542 км2, из них леса - 1511 кв.км.

1.7.3.Земельные ресурсы

Общий земельный фонд Аскинского района составляет 254209 га, в том числе:

 земли сельскохозяйственного назначения – 94797 га;

 земли населенных пунктов – 5687 га;

 земли промышленности, транспорта и прочих организаций – 418 га;

 земли лесного фонда – 151110 га;

 земли водного фонда – 321 га;

 земли особо охраняемых территорий и объектов – 28 га.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Кашкино является административным центром сельского поселения Кашкинский сельсовет.

Территория села имеет компактную форму. Основная центральная часть - занята под общественной застройкой. Планировочная структура населенного пункта состоит из улиц, расположенных вдоль реки Тюй. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется в западном направлении по автодороге районного значения Кашкино-Бильгиш-Урмиязы- Аскино с твердым покрытием.

В северо- восточном направлении вдоль реки Тюй проходит автодорога Кашкино - Новое Кашкино, в юго-западном направлении – автодорога Кашкино-Новый Суюш, в западном направлении – автодорога Кашкино - Бильгиш, в северо-западном направлении – Кашкино - Амирово.

Застройка ограничена с восточной стороны руслом реки Тюй, с восточной и северной стороны хвойными лесами, с западной стороны – лиственными лесами.

Территория в границах проекта по техническому заданию составляет 229,14 га.

Баланс территории (существующее положение)

| № п/п | Территория | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Всего в границах села | 229,14 | 100 |
| 1 | Жилая застройка: | 109,37 | 47,73 |
| 1.1 | -усадебная | 109,37 | 47,73 |
| 1.2 | -многоквартирная | - | - |
| 2 | Рекреационные территории | 2,51 | 1,10 |
| 2.1 | - территории общего пользования | - | - |
| 2.2 | - плоскостные спортивные сооружения | 2,52 | 1,10 |
| 3 | Земли общественно-деловой зоны (общего пользования), из них: | 19,10 | 8,33 |
| 3.1 | -объекты социальной инфраструктуры | 4,95 | 2,16 |
| 3.2 | -объекты делового и финансового назначения | 0,10 | 0,04 |
| 3.3 | -культовые сооружения (мечеть) | 0,066 | 0,03 |
| 3.4 | - улицы, дороги, проезды, площадки | 9,17 | 4,00 |
| 3.5 | -зеленые насаждения | 4,81 | 2,10 |
| 4 | Производственная, инженерная инфраструктуры, из них: | 10,94 | 4,77 |
| 4.1 | Производственная зона | 3,6 | 1,57 |
| 4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | 7,34 | 3,2 |
| 5 | Земли специального назначения (кладбища) | 2,70 | 1,18 |
| 6 | Водная поверхность | 7,25 | 3,16 |
| 7 | Прочие территории | 77,27 | 33,73 |

2.2. Население

Население села Кашкино на проектируемый период согласно данным Администрации сельского поселения составляет 1007 чел.

Динамика населения с. Кашкино

| № | Наименование | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2012г. | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кашкино | 952 | 1007 | 386 |

Численность населения после переписи 2002 года увеличилась на 55 чел. (5,8 %).

Количественный состав семьи

| Численность и состав | Показатель |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Население, чел. | 1007 |  |
| Количество семей, всего ед. | 386 | 100 |
| Коэффициент семейности | 2,61 |  |

Демографический состав населения

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 79 | 7,85 |
| От 7 до 16 лет | 81 | 8,04 |
| Старше 55 лет женщин | 254 | 25,22 |
| Старше 60 лет мужчин | 246 | 24,43 |
| Итого несамодеятельного населения | 660 | 64,54 |
| 16-55 лет женщин | 140 | 13,9 |
| 16-60 лет мужчин | 207 | 20,56 |
| Итого трудоспособного населения | 347 | 34,46 |
| Всего населения в поселке | 1007 | 100 |

Численность населения по возрастным группам

|  | Младше трудоспособного возраста, % | В трудоспособном возрасте, % | Старше трудоспособного возраста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кашкино | 15,89 | 34,46 | 49,65 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд с. Кашкино представляет собой усадебную застройку. Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, представленных службами Администрации муниципального района.

- общая площадь жилого фонда составляет – 17,726 тыс. м2;

- жилищная обеспеченность – 17,6 м2/чел;

- по материалу стен, из общего объема жилого фонда:

Каменные – 1,47 тыс.м2 или 8,3 %;

Деревянные – 16,256 тыс.м2 или 91,7 %;

Жилищная обеспеченность на 2013 г.: 17726 м2 : 1007 чел. = 17,6 м2/чел.

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не предоставлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Село Кашкино является административным центром Казанчинского сельского поселения, другие населенные пункты в сельском поселении отсутствуют, поэтому расчет обеспеченности объектами обслуживания производился на население с.Кашкино.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе имеется детские ясли-сад проектной вместимостью 35 мест. Согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость детского сада составляет 35 детей дошкольного возраста. Заполненность детского дошкольного учреждения составляет 100 %.

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составляет 106% от нормативного значения. Строительство нового детского сада не требуется.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день согласно данным Администрации сельского поселения в с. Кашкино имеется общеобразовательная школа проектной вместимостью 320 учащихся. Фактическая посещаемость школы составляет 208 учащихся, заполненность школы составляет 65%.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. Обеспеченность местами в школьных учреждениях составляет 221% от нормативного значения. Строительство новой школы не требуется.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения села Кашкино осуществляется сельской врачебной амбулаторией (СВА). В здании амбулатории располагается аптека торговой площадью 24м2.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 100%.

Культурно-досуговые учреждения

На сегодняшний день в селе Кашкино имеется клуб на 300 мест. В здании клуба на 2-м этаже располагается сельская библиотека на 15,00 тыс. книг. Здание дома культуры ветхое, не удовлетворяет нормативным требованиям, требуется реконструкция.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Территории объектов культового назначения

Объектом культового назначения в селе Кашкино является мечеть, расположенная по улице Центральная 39.

Спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в селе Кашкино функционирует спортивный зал в составе общеобразовательной школы площадью 216 м2 и стадион расположенный по улице Труда площадью 2,52 га.

Обеспеченность спортивными сооружениями на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В с. Кашкино на данный момент действуют 8 частных магазинов, все магазины смешанной торговли.

При существующей численности населения с. Кашкино нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 302 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов 190,6 м2, что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 63 %.

Перечень предприятий торговли с. Кашкино

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Солнышко» | ул. Мира, 18 | 9,8 | 1 |
| 2 | Магазин «Айгиз» | ул. Мира, 18 | 19,3 | 1 |
| 3 | Магазин | ул. Мира, 16 | 9,5 | 1 |
| 4 | Магазин «Тюльпан» | ул. Труда, 20 | 24 | 4 |
| 5 | Магазин «Алсу» | ул. Мира, 14 | 25 | 2 |
| 6 | Магазин «Батыр» | ул. Труда, 14 | 41,6 | 2 |
| 7 | Магазин «Фортуна» | ул. Труда, 24 | 37,4 | 1 |
| 8 | Магазин ПО «Спутник» | ул. Мира, 12 | 24 | 1 |
|  | Итого: |  | 190,6 | 13 |

Предприятия общественного питания. В селе предприятия общественного питания отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В селе предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения  требуется 1 отделение связи и 1 отделение банка. В селе имеется отделение связи (почта), отделение банка отсутствует.

Пожарное депо. На сегодняшний день в с.Кашкино имеется пожарное депо на 1 автомобиль.

Кладбища. В с. Кашкино существует четыре кладбища в границах населенного пункта: в северном направлении площадь кладбища 0,27 га, заполненность которого составляет 90%; в западном направлении – 1,33 га, заполненность 60%; в юго-западном направлении – 0,2 га, заполненность 98%, в северо-восточном направлении – 0,9 га, заполненность 98%. Следовательно, свободная территория кладбища составляет 0,56 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,24 га, следовательно, обеспеченность равна 233%.

Проектом необходимо предусмотреть закрытие кладбищ и размещение кладбища на новой территории, в связи с тем, что расположены в водоохранной зоне реки Тюй и не соблюдается размер санитарно-защитной зоны до жилой застройки 50 м.

Потребность существующего населения с.Кашкино в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения с.Кашкино, необходимых на существующую численность

– 1007 чел. (Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1007 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 145 | 320 | 221 |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 33 | 35 | 106 |
| Учреждения здравоохранения |
| Сельская врачебная амбулатория (СВА) | объект | 1 на н.п. | 1 | 1 | 100 |
| Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 14,1 | 24 | 170 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 | 232 | 300 | 129 |
| Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 6/5 | 15/16 | 250 |
| Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 60,4 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,7 | 2,52 | 360 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 60 | 216 | 360 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины (продовольственные, непродовольственные) | м2 торг.пл | 300 | 302 | 190,6 | 63 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 40 | - | - |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 4 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | 0,56 | 233 |
| Пожарное депо | пож.авто- мобиль | 0,4 | 0,4 | 1 | 100 |
| Административно-деловые учреждения |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 на тыс.чел | 1 | - | - |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что село Кашкино на сегодняшний день в основном обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения. В селе недостаточно магазинов, отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отсутствует отделение банка.

2.5. Транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 437 км. Из них 236 км автодорог местного значения. Доля дорог местного значения с твердым покрытием составляет 20%.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами местного значения. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется в западном направлении по автодороге Кашкино-Бильгиш-Урмиязы-Аскино с твердым покрытием.

В северо- восточном направлении вдоль реки Тюй проходит автодорога Кашкино - Новое Кашкино, в юго-западном направлении – автодорога Кашкино-Новый Суюш, в западном направлении – автодорога Кашкино - Бильгиш, в северо-западном направлении – Кашкино - Амирово.

Улично-дорожная сеть. Главной улицей, на которой размещены основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания является дорога районного значения, которая проходит через весь населенный пункт в направлении с востока на запад, ее протяженность 1,34 км, покрытие грунтовое.

Основные улицы села связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Ширина улиц 15-25м, асфальтовое покрытие.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 3 м. Дороги в промышленной зоне не имеют твердого покрытия.

Общая протяженность существующих улиц и дорог села Кашкино составляет 15,05 км.

Показатели улично-дорожной сети села Кашкино

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | км/га | 1,34/0,94 |
| 2 | Основные улицы | км/га | 8,3/4,98 |
| 3 | Второстепенные улицы | км/га | 2,38/1,43 |
| 4 | Проезды | км/га | 1,43/0,86 |
| 5 | Дороги в промышленной зоне | км/га | 1,6/0,96 |
|  | ИТОГО: | км/га | 15,05/9,17 |

Транспорт автомобильный. Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Кашкино-Аскино, автобусная остановка расположена рядом с участком по ул.Труда 33.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный.

По данным Администрации сельского поселения на 01 октября 2012 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | шт | 45 |
|  | Легковые автомобили | шт | 185 |
|  | Мотоциклы | шт | 15 |
|  | Тракторы | шт | 31 |

Существующий уровень автомобилизации 183 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре с.Аскино и с. Урмиязы.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Чернушка – 180 км.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории села Кашкино производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (лесозаготовка и обработка древесины) и  личными подсобными хозяйствами.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Кашкино базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Аскинский район относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Схемы водоснабжения по населенным пунктам Аскинского района представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки. В населенных пунктах, где отсутствуют скважины, население пользуется  колодцами и родниками.

Централизованное водоснабжение села Кашкино осуществляется подземными водами верхнеартинского подъяруса нижней перми  из эксплуатационной скважины, расположенной в северо-западной части села. Производительность скважины 6 мЗ/час. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок и общественных зданий. Протяженность сетей 11,903 км. Количество потребляемой воды населением 100 м3/сут.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в селе Кашкино отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы используется котельная на газовом топливе.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от ГРП, расположенный на западе населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. АГРС находится в с. Аскино.

Газораспределение в селе Кашкино производится по газопроводам низкого давления по улицам: Центральная, Морданова, Механизаторов, Зорге и Мира. Техническое состояние ГРП на 2013 год по данным администрации удовлетворительное.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение с. Кашкино осуществляется от подстанции 35/10 кВ, 2 трансформатора мощностью 4 МВА – основное питание.

ООО «Аскинсксельэнерго» обеспечивает электрической энергией все производственные, социально-бытовые объекты и население района.

Низковольтное напряжение распределяется от 10-и трансформаторных подстанций.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

На территории Аскинского района население, органы управления и предприятия обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования - ОАО «Башинформсвязь». Согласно программы Правительства России «Предоставление универсальных услуг связи с использованием таксофона», в 73 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

В настоящее время телефонизация села Кашкино осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» тип телефонной станции –ЭАТС М200. Емкость станции монтированная – 288 номеров, количество абонентов на сегодняшний день - 246. Год введения в эксплуатацию – 2004 г. Абонентская разводка по населенным пунктам воздушная на опорах.

Услуги беcпроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

2.7.7. Телевидение

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Аскино. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий. Телевизионные передатчики транслируют программы ОРТ, РТР и БСТ.

Глава 3. Экономическая база развития села Кашкино

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития деревни

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с. Кашкино проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития села, профиль размещаемых новых объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающее население в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

В проекте генерального плана определяются:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития с.Кашкино:

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия ставят Аскинский район в ряд благоприятных с экологической точки зрения районов Республики Башкортостан.

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Аскинский район, а также реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основные направления развития с. Кашкино:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Положительные предпосылки для развития села:

1) Доля трудоспособного населения составляет 34,46 %.

2) Значительная доля жителей младше трудоспособного возраста – 15,89 %.

3) Рост численности населения, занятого индивидуальным предпринимательством и личным подсобным хозяйством.

4) Наличие неиспользуемых площадей и земельных ресурсов.

Проблемы в развитии села:

1) отток наиболее активной части молодежи в другие регионы;

2) недостаточный уровень инвестиций.

Варианты решения проблемы:

1) реализация национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, сельского хозяйства;

2) активизация инновационной деятельности путем разработки и реализации проектов, внедрения и развития инновационных производств;

3) рост объемов промышленного производства, аграрного сектора, оказания услуг,  увеличение объемов товарооборота, платных услуг;

4) использование потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта продукции, услуг.

Для сохранения сельскохозяйственного использования земель в районе необходимы широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние регионы.

Экономическая база развития деревни.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Развитие градообразующих отраслей определяет масштабы развития села, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

На территории села Кашкино градообразующая база представлена субъектами малого предпринимательства (лесозаготовка и обработка древесины), личными подсобными хозяйствами, учреждениями сферы обслуживания, удобным транспортным расположением, административным статусом села как центра местного поселения.

3.2. Расселение

Село Кашкино развивается как административный центр сельского поселения Кашкинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

Прогноз населения в системе расселения.

В селе Кашкино, как в административном центре сельского поселения сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи (цифровое телевидение, телефон, интернет) будет способствовать развитию территории, решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на рост миграционного притока. При определении прогнозной численности населения с.Кашкино на расчётные периоды учитывалась специфика развития села и реальная динамика демографических процессов в районе.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

На территории села Кашкино градообразующие предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (лесозаготовка и обработка древесины) и  личными подсобными хозяйствами. Торгово-закупочные предприятия в селе Кашкино представлены магазинами смешанной торговли.

Структура градообразующих кадров

| Наименование | Существующее положение |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Сельское хозяйство | 9 | 2,6 |
| Личное подсобное хозяйство | 220 | 63,4 |
| Производство и распределение электроэнергии и газа | 6 | 1,7 |
| Торговля | 13 | 3,7 |
| Образование, дошкольные учреждения, здравоохранение | 94 | 27,1 |
| Связь | 1 | 0,3 |
| Коммунальное хозяйство | 4 | 1,2 |
| Итого градообразующего населения | 347 | 100 |

3.4. Численность населения.

Расчет численности населения, которое можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды, определен исходя из демографической емкости территории,

Численность населения с. Кашкино на проектируемый период согласно техническому заданию составляет 1007 человек.

На расчетный срок (до 2033г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в юго-западной и северной частях села. Здесь запроектировано 55 участков для проживания 55 х 2,61=144 человек.

Общее количество населения деревни к 2033 году составит:

1007+144=1151 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1151 : 229,14 га = 5,02 чел./га.